Příloha č. 1a zadávací dokumentace

TECHNiCKá SPECIFIKACE PRO ČÁST A

Údaje zakázky

| Název zakázky | Dodávka technologie pro výrobu potravinových doplňků |
| --- | --- |
| Název projektu | Inovace technologie výroby potravinových doplňků chráněných užitným vzorem |
| Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005178 |
| Část zakázky | A Technologie pro výrobu doplňků |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 1. Mlýn s proséváním |
| Mlýn pro mletí suchých hub a meruňkových jader | ANO |  |
| Velikost vstupujících produktů - polotovarů | max. 5 x 5 cm |  |
| Velikost vystupujících částic | max. 60 mesh |  |
| Výměnná síta s velikostí otvorů 60 mesh | ANO |  |
| Otáčky | min 4.800/min |  |
| Jmenovitý výkon | min. 50 kg/h |  |
| Motor | min. 2,2 kW |  |
| Výpad s rukávcem | ANO |  |
| Provedení činných částí i zakrytování z potravinářského nerezu | ANO |  |
| Dobrozdání, že mlýn byl již u jiného uživatele odzkoušen s kladným výstupem na mletí meruňkových jader | ANO |  |
| Mlýn je funkční pro mletí meruňkových jader a hlívy ústřičné | ANO |  |
| Počet pracovníků obsluhy: | max. 1 |  |
| Maximální půdorysný rozměr | max. 0,9 m x 1,3 m |  |

| MINIMální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 2. Kapslovací stroj |
| Nerezové provedení s formátovými díly pro kapsle #0 | ANO |  |
| Náplň kapslí | Od 150 do 600 mg |  |
| Automatický orientátor kapslí | ANO |  |
| Zásobník kapslí s detekcí vyprázdnění | Od 15 do 25 l |  |
| Zásobník prachu | Od 15 do 25 l |  |
| Kontrola přítomnosti prachu v zásobníku | ANO |  |
| Plnící stanice na prach | ANO |  |
| Stanice na předlisování prachu před plněním kapslí | min. 5 stanic |  |
| Možnost „přeplnění“ kapslí produktem | ANO |  |
| Uzavírací stanice | ANO |  |
| Kontaktní části s produktem z farmaceutického nerezu AISI 316L | ANO |  |
| Řídící a ovládací panel v dotykovém provedení | ANO |  |
| Průhledné bezpečnostní zakrytování | ANO |  |
| Připojovací místo pro odsávání činných částí kapslovačky | ANO |  |
| Výkon | min. 72.000 kapslí/h |  |
| Příkon | 400 V |  |
| Rozměr | max. 1 m x 1 m x 2,2 m |  |
| Formátové díly |
| Díly pro plnění kapslí #0 granulemi a peletami | ANO |  |
| Čas přestavby kapslovacího stroje prach/granule v hod | max. 3 hod |  |

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 3. Blistrovací stroj |
| Automatický blistrovací stroj | ANO |  |
| Obalové materiály tvarovací: PVC; PP; PET | ANO |  |
| Obalový materiál tloušťka | od 0,2 do 0,4 mm |  |
| Obalový materiál krycí | ALU; ALU/papír |  |
| Nastavitelný krokový posun fólie | ANO |  |
| Nastavitelná teplota formovacího razníku | ANO |  |
| Pozitivní formování blistru | ANO |  |
| Hloubka blistru do 12 mm | ANO |  |
| Mechanickopneumatický pohyb přivařovacího a vysekávacího razníku | ANO |  |
| Maximální šíře PVC fólie | ≤ 150 mm |  |
| Automatické vkládání měkkých želatinových kapslí – ovál do blistrů | ANO |  |
| Automatické vkládání tvrdých želatinových kapslí #0 do blistrů | ANO |  |
| Formátové díly pro velikost blistru65 x 90mm, obsah 15 měkkých kapslí – ovál 10 | ANO |  |
| Formátové díly pro velikost blistru 65 x 90mm, obsah 10 kapslí #0 | ANO |  |
| Výkon stroje pro blistr 65 x 90 - min. 4.200 blistrů/hodA | ANO |  |
| Formátové díly pro velikosti blistru 95 x 125mm s 20 kapslemi #0 | ANO |  |
| Výkon stroje pro blistr 95 x 125mm min. 2.100 ks/hod | ANO |  |
| Stanice označování blistrů kódováním – min. 15 pozic | ANO |  |
| Typy pro označování blistru | Číslice |  |
| Navíjení technologického odpadu. | ANO |  |
| Příkon | 400 V |  |
| Plexisklové bezpečnostní zakrytování | ANO |  |
| Spotřeba tlakového vzduchu | max. 200 l/min, max. 0,6 MPa |  |
| Půdorysné maximální rozměry | max. 2,2 m x 0,6 m |  |
| Chladič pro zajištění konstantních podmínek při tvorbě blistrů. | ANO |  |
| Počet pracovníků obsluhy | max. 1 |  |

V ……………………………… dne ………………… 2016

……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby