Příloha č. 1b zadávací dokumentace

TECHNiCKá SPECIFIKACE PRO ČÁST B

Údaje zakázky

| Název zakázky | Dodávka technologie pro výrobu potravinových doplňků |
| --- | --- |
| Název projektu | Inovace technologie výroby potravinových doplňků chráněných užitným vzorem |
| Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005178 |
| Část zakázky | B Homogenizátor |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 1. 3D homogenizátor prachů |
| Objem pracovní nádoby | min. 50 l |  |
| Materiál v kontaktu s produktem nerez AISI 316L | ANO |  |
| Obvyklá provozní kapacita kontejneru | max. 35 l nebo max. 20 kg |  |
| Základna stroje tvořena z uhlíkové oceli se zakrytováním z min. 1,5 mm silné nerezavějící oceli | ANO |  |
| Nastavitelné otáčky od 1 do 20 otáček/min | ANO |  |
| Možnost nastavení délky pracovního cyklu stroje | ANO |  |
| Bezpečnostní zakrytování | ANO |  |
| Míchací nádoba zastaví vždy v pozici pro nakládání a vyprázdnění | ANO |  |
| Rozměry stroje | max. 1m x1,3m x1,4m |  |

V ……………………………… dne ………………… 2016

……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby