Příloha č. 1c zadávací dokumentace

TECHNiCKá SPECIFIKACE PRO ČÁST C

Údaje zakázky

| Název zakázky | Dodávka technologie pro výrobu potravinových doplňků |
| --- | --- |
| Název projektu | Inovace technologie výroby potravinových doplňků chráněných užitným vzorem |
| Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005178 |
| Část zakázky | C Průmyslové vysavače |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 1. Průmyslový vysavač - pro zjištění čistoty v místnosti mletí |
| Výkon | min. 250 m3/h |  |
| Podtlak | min. 200 mBar |  |
| Elektrický přívod 50Hz, 230/400V, min. 1,5 kW | ANO |  |
| Hlučnost | max. 93db |  |
| Nerezové provedení | ANO |  |
| Filtr s mechanickým oklepáním | ANO |  |
| Pozn. S ohledem na nárazové využití není třeba umístit vysavač do oddělené místnosti, obsluha ale musí při chodu vysavače užívat ochranné pomůcky. |

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 2. Průmyslový vysavač - pro chod kapslovačky, odsávání prachů od strojů |
| Výkon | min. 250 m3/h |  |
| Podtlak | min. 200 mBar |  |
| Mechanické oklepávání filtru | ANO |  |
| Motor min. 2,2 kW; 400 V, 3 fáze | ANO |  |
| Hlučnost | max. 93db |  |
| Rozměry v m | max. 0,7x0,5x1,1 m |  |
| Pozn. Z důvodu eliminace hluku z vysavače se doporučuje realizovat buď v samostatné místnosti poblíž strojů, nebo provést protihlukové zakrytování. |

V ……………………………… dne ………………… 2016

……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby