Příloha č. 1f zadávací dokumentace

TECHNiCKá SPECIFIKACE PRO ČÁST F

Údaje zakázky

| Název zakázky | Dodávka technologie pro výrobu potravinových doplňků |
| --- | --- |
| Název projektu | Inovace technologie výroby potravinových doplňků chráněných užitným vzorem |
| Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005178 |
| Část zakázky | F Univerzální linka na plnění a uzavírání dóz, etiketovačka |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 1. Univerzální linka na plnění a uzavírání dóz s podílem ruční práce |
| Dva produkty - kapsle #0 a želatinové bonbóny - budou baleny na jedné lince | ANO |  |
| Sestava linky: vstupní kruhový zásobník, průchozí dopravník 6 m, automatické zastavování dóz, počítačka kapslí, manuální plnění želatinových kapslí, zarážečka uzávěrů na dózy a šroubovačka uzávěrů. Přesunovací zařízení dóz na etiketovačku | ANO |  |
| Rychlost počítání kapslí #0 | Do 80.000 kapslí/h |  |
| Výkon linky | v doze 180 kapslí, min. 1500 ks/ směna |  |
| Výkon linky | v dóze 60 kapslí, min. 3000 ks/směna |  |
| Balení po 70 ks želatinových bonbónů do dózy, min. 3000 dóz/směna | ANO |  |
| Příkon | 230/400 V |  |
| Motor | min. 3 kW |  |
| Rozměry v metrech | max. 6,5x2x1,8 m |  |

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 2. Etiketovačka, dotisk |
| Hlavní části: dopravník, etiketovací hlava, vakuová podávací jednotka, aplikátor etiket, řídicí jednotka | ANO |  |
| Produkty: válcové lahvičky a dózy, kuželovité dózy. Průměry od 24 do 100mm | ANO |  |
| Dopravník délky 1,5m, šířka 12cm, výška 85, odchylka ±5cm | ANO |  |
| Tříválcová aplikační hlava s výměnnými formátovými díly | ANO |  |
| Vakuová stranová podávací jednotka (na obvodové etiketování kuželového obalu) | ANO |  |
| Etiketovací hlava výškově a úhlově nastavitelná | ANO |  |
| Nastavitelná pracovní výška | ANO |  |
| Rychlost podávání etiket plynule nastavitelná | do 20 m/min |  |
| Výška etiket od 20 do 150 mm | ANO |  |
| Digitální dotyková řídící jednotka s programovatelným nastavením etiketovací hlavy (pro kuželové obaly), paměť nastavení min. pro 10 produktů | ANO |  |
| Pohyb produktu zleva vpravo | ANO |  |
| Rozměry v m. | max. 1,5x0,9x v.1,3m |  |
| Dotisk etikety ink-jetem | ANO |  |
| Velikost písmen | Od 2,2 mm |  |
| Možnost tisku tří řádků najednou se 100 znaky | ANO |  |
| Nastavitelná rychlost popisování | ANO |  |
| Paměť pro min. 100 nastavení | ANO |  |
| Evidence počtu etiket | ANO |  |
| Dotyková obrazovka. | ANO |  |

V ……………………………… dne ………………… 2016

……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby