Příloha č. 1g zadávací dokumentace

TECHNiCKÉ SPECIFIKACE PRO ČÁST G

Údaje zakázky

| Název zakázky | Dodávka technologie pro výrobu potravinových doplňků |
| --- | --- |
| Název projektu | Inovace technologie výroby potravinových doplňků chráněných užitným vzorem |
| Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005178 |
| Část zakázky | G Kartonovačka |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 4. Kartonovačka s vkládáním letáků |
| Pro balení blistrů do automaticky rozevíraných a uzavíraných skládaček | ANO |  |
| Formátové díly pro tři velikosti skládaček:100 x 30 x v.140mm; 70 x 24 x v.100mm; 45 x 45 x v.90mm | ANO |  |
| Výkon plynule nastavitelný do 30 ks/min | ANO |  |
| Vkládání produktové knížečky 70 x 100mm, 16 stran | ANO |  |
| Skládání příbalových letáků do rozměru A4. Tři přehyby. Papír 40 – 80g/m2. | ANO |  |
| Minimální šíře složeného letáku 25mm | ANO |  |
| Vkládání příbalového letáku se čtyřmi sklady do skládačky. | ANO |  |
| Obsluha - maximální počet pracovníků | 2 |  |
| Rozměr | Max 0,9x1,4x1,6 m |  |
| Motor | min. 0,8 kW |  |
| Sada údržby | ANO |  |

V ……………………………… dne ………………… 2016

……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby