Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Údaje zakázky

| Název zakázky | Laserový řezací stroj |
| --- | --- |
| Název projektu | Pořízení a modernizace výrobní technologie |
| Číslo projektu | CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006261 |

Identifikační údaje uchazeče

(Uchazeč vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky)

| Název uchazeče |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| Kontaktní adresa |  |
| Předmět podnikání uchazeče |  |
| IČO/DIČ |  |  |
| Osoba oprávněná zastupovat uchazeče (osoba, která podepsala nabídku) |  |
| Pracovní zařazení osoby, která podepsala nabídku |  |
| Telefon, fax |  |
| E-mail, www |  |
| Kontaktní osoba, telefon, e-mail |  |

Nabídka – údaje k hodnotícím kritériím

(Uchazeč uvede údaje k hodnotícím kritériím dle zadávacích podmínek)

| Název kritéria | Nabízená hodnota (uchazeče uvede v jaké měně) |
| --- | --- |
| Nabídková cena za předmět plnění bez DPH |  |
| Nástup na servis v hodinách od nahlášení |  |

V tabulce níže jsou uvedeny minimální požadované technické parametry.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Laser |
| Pracovní rozsah stroje | Min 3000x1500 mm |  |
| Výkon laserového rezonátoru | 3000 – 3500 W |  |
| Min. tloušťky zpracovávaného materiálu: Ocel 20 mm, Nerez 12 mm, AIMg 3 – 8 mm | ANO |  |
| Rychlost pojezdů simultánně | Min. 135m/min |  |
| Nosnost pracovního stolu | Min. 900 kg |  |
| Stroj je vybaven senzorikou čočky, která sleduje a vyhodnocuje její stav (kontrola lze provést bez nutnosti demontáže laserové hlavy nebo vyjmutí čočky ze stroje), automatickým vystředěním paprsku a automatickým výměníkem trysek. | ANO |  |
| Stroj je vybaven dopravníkem integrovaným v rámu stroje, který transportuje odpad a malé dílce z pracovního prostoru stroje. Ovládání dopravníku je zajištěno jako součást řízení celého stroje. | ANO |  |
| Možnost chlazení materiálu lokálně okolo paprsku – možnost řezání výrazně menších můstků a otvorů | ANO |  |
| Možnost zpracování trubek a profilů min. délky 3000 mm bez přesazení, min. průměr (opsaná kružnice) 365 mm, minimální tloušťka materiálu – ocel 12 mm, minimální váha trubky 200 kg | ANO |  |
| Při přejímacím řízení dodání všech kompletních technologických tabulek (nastavovacích parametrů) pro všechny materiály a technologie zpracování (ocel, nerez, hliník) | ANO |  |
| CNC řídicí systém s dotekovou obrazovkou, obslužná plocha v českém jazyce, možnost dialogového programování | ANO |  |
| Jednoduché dílenské programování na stroji – umožňující vytvoření programu z dat geometrií, automatické rozmístění dílů s optimalizací využitím plechu | ANO |  |
| Stroj je vybaven kompletními technologickými tabulkami (nastavovacími parametry) pro zpracování materiálu ocel, nerez, hliník | ANO |  |
| Schopnost dálkové diagnózy prostřednictvím servisního střediska (komunikace v českém jazyce) | ANO |  |
| CO2 bezúdržbový laserový rezonátor s bezmazivovou turbínou | ANO |  |
| Programovací systém komunikující se stávajícím systémem musí podporovat soubory GEO včetně 3 licencí pro programování. | ANO |  |
| Schopnost vysokorychlostního řezání v oblasti tenkých plechů umožňující garantovat řezací rychlost min. 20m/min v materiálu St37 s=1mm | ANO |  |
| Stroj obsahuje automatické čištění trysky | ANO |  |
| Zpracování Pracovního listu vč. řezného času na tzv. Zkušební výrobek, jehož výkresová dokumentace je příloha č. 3 ZD | ANO |  |
| Součástí nabídky jsou vzorky dílů – 2 ks dle přílohy č. 3 ZD | ANO |  |
| Možnost variabilního provedení umístění rezonátorů | ANO |  |
| Možnost rozšíření stroje o dodatečné technologie zpracování, manipulace, automatizace | ANO |  |
| Časová náročnost seřizovacích operací při přechodu z materiálu 1.4301 tl. 1 mm na materiál 1.4301 tl. 15 mm (kontrola parametru bude součástí přejímky stroje) | Max 3 min |  |

V ……………………………… dne ………………… 2016

……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby