Název dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ dodavatele:

Technická specifikace

Parametry na poptávané zařízení - , příslušenství ke každému zdroji a příslušenství k celkové dodávce

| Požadovaný parametr na zařízení | Informace, jaké řešení daného parametru nabízí účastník, nebo odpověď: ANO/NE |
| --- | --- |
| Dodání 3 kusů zařízení včetně příslušenství |  |
| Výkon zdroje proudu min. 80 kW s centrálním a lokálním řízením jednotlivých sekcí. |  |
| 6 výstupních regulovaných sekcí s regulací výkonu dle připojeného topného prvku. |  |
| Paměť programu při výpadku elektrické energie. |  |
| Rozsah teplot 20 - 1200°C. |  |
| Min. 12-místná tiskárna s grafickým záznamem a rozsahem teploty 0 – 1200°C typ-K s nepřesností max. ± 1 % nebo přesnější. |  |
| Zvuková nebo světelná signalizace v případě přerušení termočlánku nebo výpadku zařízení. |  |
| Požadavky na příslušenství ke každému zdroji: | Informace, jaké řešení daného parametru nabízí účastník, nebo odpověď: ANO/NE |
| Topné dečky s keramickou izolací vodičů – (musí pokrýt plný výkon zařízení) – rozměry a jejich počet bude specifikován; do teploty min. 1050°C. |  |
| Kompenzační vedení k termočlánkům 12 ks min. l = 25 m. |  |
| Prodlužovací kabely k topným prvkům 6 ks min. l = 25 m. |  |
| Rozdělovací kabely (splitter) 12 ks min. l = 2 m. |  |
| Požadavky na příslušenství k celkové dodávce - pouze 1x: | Informace, jaké řešení daného parametru nabízí účastník, nebo odpověď: ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy vč. českého manuálu pro ovládání a zapojení topných prvků. |  |
| 3 kontaktní snímače teploty na rotující nádobě typ-K. |  |
| Kovové pásky + upínací páska vč. stojanu min. délka pásky 400 m a spony min. 200 ks. |  |
| Vázací provázek ze skleněného hedvábí min. l = 200 m. |  |
| Izolace z keramického vlákna tloušťky min. 50 mm v roly min. 10 m2. |  |
| Zařízení pro bodové upevňování termočlánků. |  |
| Termočlánkový drát typ-K průměru 0,6 – 0,8 mm, délka min. l = 300 m. |  |
| Svorníková svářečka na přivařování izolačních svorníků Ø 2 mm. |  |
| Izolační svorníky a svorky Ø 2 mm min. 500 ks. |  |
| Dodání, montáž, uvedení do provozu a úplné proškolení operátorů v místě ZVUS (obsluha, nastavení, základní údržba). |  |
| Veškerá dokumentace, návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce. |  |
| Záruční i pozáruční servis 24/7. |  |
| Záruka minimálně 24 měsíců na zdroje. |  |
| Posouzení dodaného zařízení z hlediska bezpečnosti ve smyslu platných předpisů (CE mark). |  |
| Termín dodání po obdržení objednávky max. 45 dnů. |  |

V ………………………… dne … … 2017 		…………………………

Podpis oprávněné osoby