- Příloha č. 1b zadávací dokumentace

Technická specifikace část B

| Název zakázky | Dodávka technologie pro pekařství KESI Část B: Dodávka hnětače těsta včetně díže a moučného hospodářství |
| --- | --- |
| Název projektu | Pekařství KESI – sociální podnik |
| Číslo projektu | CZ.06.2.58/0.0/0.0/16-060/0003405 |
| Druh zakázky | Veřejná zakázka rozdělena na části: • Dílčí část B – veřejná zakázka na dodávku |

## Identifikační údaje zadavatele

| Název | Libor Kepák |
| --- | --- |
| IČO/DIČ | 49487639/CZ7012013844 |
| Adresa sídla | V Dědině 158, 664 82 Říčany |
| Právní forma | 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Libor Kepák |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Hnětač těsta včetně díže |  |
| Umožňuje hnětení těsta a jiných podobných potravinářských produktů s poměrem vody k mouce vyšším než 45 % | ANO |  |
| Nerezová pojezdová díže pro zpracování minimálně od 5 kg do maximálně145 kg těsta | ANO |  |
| Možnost opačného chodu díže | ANO |  |
| Způsob hnětení spirálou | ANO |  |
| Příkon | maximálně 8 kW |  |
| Bezpečnostní spínač pro automatické vypnutí stroje při zvednutí krytu hnětače | ANO |  |
| Bezpečnostní vypínač na panelu ovladače | ANO |  |
| Fixace díže během hnětení | ANO |  |
| Zajištění servisu a náhradních dílů min. po dobu 10 let | ANO |  |
| Technická dokumentace a ovládání stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Stroj splňuje požadavky stanovené v příslušných předpisech a normách ČR a EU | ANO |  |

| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Moučné hospodářství |
| Silo určené na chlebové mouky – pšeničnou, žitnou | Počet kusů | 2 |  |
|  | Kapacita | minimálně 5 t |  |
|  | Rozměry | šířka maximálně 2 m, délka maximálně 1,5 m, výška maximálně 4 m |  |
| Silo určené na mouku speciálku – pšeničná mouka | Počet kusů | 1 |  |
|  | Kapacita | minimálně 10 t |  |
|  | Rozměry | šířka maximálně 2 m, délka maximálně 3 m, výška maximálně 4 m |  |
| Digitální tenzometrická váha pro suroviny | minimálně 100 kg |  |
| Mikro vibrace na váze | ANO |  |
| Barevný dotykový panel pro ovládání | ANO |  |
| Vstupní filtr plnění sil | ANO |  |
| Nerezové plnění sil | ANO |  |
| Kontinuální prosévačka mouky | ANO |  |
| Tenzometrické vážení sil včetně zobrazovací jednotky | ANO |  |
| Zajištění servisu a náhradních dílů min. po dobu 10 let | ANO |  |
| Technická dokumentace a ovládání stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Stroj splňuje požadavky stanovené v příslušných předpisech a normách ČR a EU | ANO |  |
| Délka dopravního vedení od místa plnění (cisterny) k silu: 32 m (vychází z prostorového uspořádání provozu zadavatele) | ANO |  |
| Délka dopravního vedení od sila do násypky hnětače: 28 m (vychází z prostorového uspořádání provozu zadavatele) | ANO |  |
| Počet záhybů dopravního vedení od místa plnění k silům: 3 (vychází z prostorového uspořádání provozu zadavatele) | ANO |  |
| Počet záhybů dopravního vedení od sila k odběrnému místu u hnětače: 4 (vychází z prostorového uspořádání provozu zadavatele) | ANO |  |
| Kapacita (množství mouky dopravované do násypky) | max. 100 kg za 1 hod |  |
| Pozice sila a odběrného místa v jedné rovině | ANO |  |

V …………………………………. dne

……………………………………………………..

(jméno, příjmení, funkce

a podpis oprávněné osoby)