- Příloha č. 1a zadávací dokumentace

Technická specifikace část a

| Název zakázky | Dodávka technologie pro pekařství KESI Část A: Dodávka rozvalovacího stroje, vykrajovacího stolu a plničky náplní |
| --- | --- |
| Název projektu | Pekařství KESI – sociální podnik |
| Číslo projektu | CZ.06.2.58/0.0/0.0/16-060/0003405 |
| Druh zakázky | Veřejná zakázka rozdělena na části: • Dílčí část A – veřejná zakázka na dodávku |

## Identifikační údaje zadavatele

| Název | Libor Kepák |
| --- | --- |
| IČO/DIČ | 49487639/CZ7012013844 |
| Adresa sídla | V Dědině 158, 664 82 Říčany |
| Právní forma | 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Libor Kepák |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Rozvalovací stroj |
| Kombinace ručního a automatického provedení | ANO |  |
| Možnost zastavení stroje během programu pro ruční úpravu těsta | ANO |  |
| Možnost automatického nastavení moučení | ANO |  |
| Ovládání přes dotykovou obrazovku s pamětí minimálně 50 programů | ANO |  |
| Možnost nastavit u každého programu rychlost pásů a otevření válců | ANO |  |
| Nerezové provedení | ANO |  |
| Automatické navíjení těsta po ukončení procesu | ANO |  |
| Šířka pásu | maximálně 650 mm |  |
| Délka ramene | maximálně 1400 mm |  |
| Rychlost | minimálně 20 – 85 cm / sek |  |
| Zajištění servisu a náhradních dílů min. po dobu 10 let | ANO |  |
| Technická dokumentace a ovládání stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Stroj splňuje požadavky stanovené v příslušných předpisech a normách ČR a EU | ANO |  |

| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Vykrajovací stůl |
| Vhodný pro výrobu různých druhů pečiva (např. jablečné kapsy, croissanty, slané pečivo) | ANO |  |
| Nerezové provedení | ANO |  |
| Možnost ustavení dvou vykrajovacích válců | ANO |  |
| Zásobník na vykrajovací válce | ANO |  |
| Délka stroje (zadavatel požaduje přesný rozměr kvůli plánovanému umístění stroje a efektivnímu využití místa) | 250 cm |  |
| Vybavení bezpečnostními prvky | ANO |  |
| Šířka plátna | maximálně 600 mm |  |
| Zajištění servisu a náhradních dílů min. po dobu 10 let | ANO |  |
| Technická dokumentace a ovládání stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Stroj splňuje požadavky stanovené v příslušných předpisech a normách ČR a EU | ANO |  |
| Nerezová deska nad pásem pro použití jako standartního stolu | ANO |  |
| Zpětný chod | ANO |  |

| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Plnička náplní |
| Vhodná pro různé druhy náplní (od tekutých až po středně tuhé, jemné, provzdušněné jako je máslo, tvaroh, krémy, apod.) | ANO |  |
| Umožňuje vstřikování (např. koblihy) | ANO |  |
| Umožňuje dekorování pečiva | ANO |  |
| Nastavení gramáže náplně na digitálním panelu | ANO |  |
| Výměnné násypky objemu minimálně15l | ANO |  |
| Obsahuje vyměnitelné komponenty pro různé druhy náplní (např. marmelády, náplně s kusovým ovocem, krémy) | ANO |  |
| Umožňuje i výrobu cukrářských druhů pečiva (výrobky z páleného těsta – např. větrníky, věnečky, slané pečivo) | ANO |  |
| Zajištění servisu a náhradních dílů min. po dobu 10 let | ANO |  |
| Technická dokumentace a ovládání stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Stroj splňuje požadavky stanovené v příslušných předpisech a normách ČR a EU | ANO |  |

V …………………………………. dne

……………………………………………………..

(jméno, příjmení, funkce

a podpis oprávněné osoby)