- Příloha č. 1c zadávací dokumentace

Technická specifikace část c

| Název zakázky | Dodávka technologie pro pekařství KESI Část C: Dodávka rotační pece |
| --- | --- |
| Název projektu | Pekařství KESI – sociální podnik |
| Číslo projektu | CZ.06.2.58/0.0/0.0/16-060/0003405 |
| Druh zakázky | Veřejná zakázka rozdělena na části: • Dílčí část C – veřejná zakázka na dodávku |

## Identifikační údaje zadavatele

| Název | Libor Kepák |
| --- | --- |
| IČO/DIČ | 49487639/CZ7012013844 |
| Adresa sídla | V Dědině 158, 664 82 Říčany |
| Právní forma | 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Libor Kepák |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Rotační pec |
| Pro plech o rozměru 60 x 40 cm | ANO |  |
| Přední část pece i pečící komora v provedení nerez | ANO |  |
| Elektromechanický ovládací panel | ANO |  |
| Součástí pece je zapařovací systém | ANO |  |
| Pečná plocha m2 | minimálně 3,5 m2 |  |
| Příkon | maximálně 22,5 kW |  |
| Zajištění servisu a náhradních dílů min. po dobu 10 let | ANO |  |
| Technická dokumentace a ovládání stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Stroj splňuje požadavky stanovené v příslušných předpisech a normách ČR a EU | ANO |  |
| Uchycení vozíku horní hák | ANO |  |

V …………………………………. dne

……………………………………………………..

(jméno, příjmení, funkce

a podpis oprávněné osoby)